## Slide 1: PROTOKOL RIP

## Slide 2: RIP Protokol :
je v informatice směrovací protokol umožňující routerům komunikovat mezi sebou a reagovat na změny topologie počítačové sítě. Pro určení nejlepší cesty paketu sítí používá vzdálenostní metriku, která je dána počtem routerům v cestě (maximálně 15).

## Slide 3: Klady a zápory
- jednoduchý pro konfiguraci a funguje všude
- pro malé a střední sítě
- RIP 1 nepodporuje VLSM
- plýtvá pásmem (velká režijní komunikace)
- pomalá konvergence (rozšiřování)
- hloupá metrika – počet hopů
- posílá celou routovací tabulku svým sousedům
- maximálně 15 hopů

## Slide 4: RIP verze 1
používá směrování podle původních tříd IPv4 adres
Chybí tak podpora pro CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
Všechny podsítě musí být stejně velké
Neexistuje zde podpora pro vzájemnou autentizaci routerů

## Slide 5: RIP verze 2
- Možnost přenášet informace o masce sítě, tudíž podporovala CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
RIPv2 včlenilo podporu pro vzájemnou autentizaci routerů
Hesla jsou však přenášena v nekódovaném textu

## Slide 6: RIPng
-je rozšířením RIPv2 zahrnující podporu IPv6
podpora aktualizovaných autentizací
připojování libovolných tagů k směrovačům (routerům)
kódování dalších skoků do každého směrovacího záznamu

## Slide 7: Čerpáno :
https://cs.wikipedia.org/
http://wh.cs.vsb.cz/
http://www.networksorcery.com/